## Slide 2: Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям
Главным требованием является - обеспечить пользователям доступ к вычислительным сервисам сети. Все остальные требования – производительность, надежность, безопасность, расширяемость и масштабируемость, управляемость, совместимость – характеризуют качество реализации главного требования.

## Slide 3: Производительность
  Производительность сети характеризует скорость работы сети: количество услуг в единицу времени.
  Под услугой могут понимать
    пропускную способность: число пакетов пройденное через СПД, ТС или сеть за секунду, минуту, час, день (говорят о средней, мгновенной, пиковой, минимальной пропускной способности сети).
    выполнение определенной операции – тогда это время реакции. Чаще всего пользователь обращает внимание именно на этот индекс производительности

## Slide 4: Производительность
производительность характеризует как скорость работы клиента, так и скорость работы сервера и ТС. Индекс, характеризующий только работу ТС, называется время передачи – время от поступления запроса на вход ТС до появления его на выходе.

## Slide 5: Надежность
Эта характеристика сети определяет всегда ли сеть способна выполнять операции и, если операция запущена, то всегда ли она корректно завершится. Есть несколько подходов измерения этой характеристики –
  через измерение надежности устройств (время наработки на отказ, вероятность отказа, интенсивность отказов)
  коэффициент готовности – доля времени, в течении которого система может быть использована
  вероятность доставки пакета через ТС
  вероятность искажения пакета в ТС
  о тказоустойчивость

## Slide 6: Безопасность
Характеризует степень защищенности сети от несанкционированного использования ее ресурсов:
  ТС
  СПД
  Вычислительные ресурсы
  Информация (доступ, изменение)

## Slide 7: Расширяемость и масштабируемость
Расширяемость характеризует насколько сложно изменить конфигурацию сети: СПД, добавить новый узел и т.п.
Масштабируемость характеризует способность сети плавно увеличивать вычислительную мощность без деградации производительности сети в целом.

## Slide 8: Прозрачность
Сеть – это компьютер
  сама распределяет ресурсы и управляет ими
  среда для разработки и выполнения программ
  поставщик сервиса
  для пользователя она прозрачна ( он ее не видит)
  концепция метакомпьтера (проект Grid).

## Slide 9: Передача разнородных потоков данных (видео, звук, цифра)
Слияние средств вычислений и средств передачи разнородных данных. Здесь основную сложность представляет синхронность передачи.

## Slide 10: Управление
Возможность управлять и контролировать работу каждого отдельного устройства в сети из единого центра.

## Slide 11: Совместимость
Характеризует способность подключать разное оборудование и программное обеспечение.